BADASSS : Biological Analysis Designed for A Steady-State System
Mutual information analysis
MCA model
Steady-state system
Metabolic network
size 20 { bold %varepsilon_p, bold %varepsilon_c, bold J, bold overline { overline {R} } }
size 20 {left ( stack{ ....... # ... # .} right ) =%DELTA vec y }
size 20 { bold N }
size 20 { vec c , vec v, vec p, vec e }
size 10 {. approx bar bar bold R }
size 20 { {partial vec c} over {partial t} = N cdot vec v = 0 }
size 15 {. approx bar bar bold R }
size 15 { %DELTA vec p }
size 15 { %DELTA vec y }
size 20 { Cov(vec p, vec y) }
size 20 { MI(vec p, vec y) }
size 20 {%DELTA vec p = left ( stack{ ....... # ... # .} right ) }

---
Architecture of the module
.Stoichio_matrix
.add() .remove() .df
.metabolites
.add() .remove() .df
.reactions
.add() .remove() .add_enzyme() .add_ext()
.parameters
.df
model
.half_satured()
.elasticities
.s .p
.enzyme
.add() .remove() .add_to_all_reaction() .df
.regulation
.add() .df
.rho() .MI() .plot()
.data_sampling .sampling()
class
.check() .reset()
function
.creat_linear() .read_SBML() .read_CSV()
attribute

---
Computational cost of the Mutual Information search
M metabolites
R réactions
P parameters
size 20 {R_v^p = %varepsilon_s cdot R_s^p + %varepsilon_p }
size 20 {R_s^p = J^{-1} cdot N cdot %varepsilon_p } size 20 {R_s^p = J^{-1} cdot N cdot %varepsilon_p } size 20 { bold M x bold R cdot bold R x bold M } size 20 { bold M x bold M } size 20 { bold M x bold M cdot bold M x bold R cdot bold R x bold P } size 20 { bold M x bold R cdot bold R x bold M } size 20 { bold R x bold M cdot bold M x bold P } size 20 { bold (M+R) x bold P cdot bold P x bold P } size 20 { bold (M+R) x bold P cdot bold P x bold (M+R) }
Name	Type	Dimensions
Jacobian : J = N.ε	1 Matrices product	M x R . R x M
J inversion	1 Matrice Inversion	M x M
	2 Matrices products
	1 Matrices product
Covarice matrix	2 Matrice products / 2 Matrices transpositions
Computation of MI	1 by 1 operation on each elements	Can be modified